1.tabula. Kūtsmēslu pagaidu normatīvi

| Nr.p.k. | Lauksaimniecības dzīvnieku suga, vecuma grupa un turēšanas veids | Kūtsmēslu veids | Ieguve gadā, t | Sausna, % | Saturs, kg t-1 dabiski mitru mēslu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N | P2O5 | K2O |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slaucamās govis, piesietas Izslaukums līdz 5000 kg | Pakaišu kūtsmēsli | 11,5 | 18 | 4,1 | 2,2 | 3,6 |
|  |  | Šķidrmēsli* | 22,0 | 7 | 2,3 | 0,9 | 1,9 |
| 2. | Slaucamās govis, piesietas Izslaukums no 5000 – 6000 kg | Pakaišu kūtsmēsli | 13,5 | 20 | 4,4 | 2,7 | 3,8 |
|  |  | Šķidrmēsli* | 27,0 | 7 | 2,4 | 1,2 | 2,2 |
| 3. | Slaucamās govis, nepiesietas Izslaukums 5000 – 6000 kg Vienlaidu grīda | Pakaišu kūtsmēsli | 15,5 | 20 | 3,3 | 4,4 | 4,3 |
| 4. | Slaucamās govis, piesietas Izslaukums 7000 kg un vairāk | Pakaišu kūtsmēsli | 17,5 | 22 | 5,5 | 2,3 | 4,4 |
|  | Redeļu grīda | Šķidrmēsli* | 30,0 | 8 | 2,6 | 1,4 | 2,4 |
| 5. | Teles (līdz 6 mēneši), piesietas Vienlaidus grīda | Pakaišu kūtsmēsli | 2,6 | 18 | 3,7 | 2,5 | 1,9 |
| 6. | Teles (6 mēneši un vecākas), piesietas Vienlaidus grīda | Pakaišu kūtsmēsli | 8,0 | 18 | 3,4 | 2,5 | 1,7 |
|  |  | Šķidrmēsli* | 15,0 | 7 | 2,2 | 0,9 | 1,8 |
| 7. | Nobarojamie jaunlopi (teles un buļļi), piesieti Vienlaidus grīda | Pakaišu kūtsmēsli | 11,1 | 18 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
|  |  | Šķidrmēsli | 16,0 | 10 | 3,7 | 2,7 | 1,8 |
| 8. | Gaļas tipa govis ar teļiem, nepiesieti Vienlaidus grīda | Pakaišu kūtsmēsli | 12,0 | 20 | 3,4 | 2,9 | 7,4 |
| 9. | Vaislas buļļi, piesieti Vienlaidus grīda | Pakaišu kūtsmēsli | 14,0 | 20 | 4,3 | 5,5 | 4,2 |
| 10. | Nobarojamās cūkas (30 – 100 kg) Vienlaidus grīda Redeļu grīdas | Pakaišu kūtsmēsli | 1,0 | 21 | 7,1 | 5,9 | 3,2 |
|  |  | Šķidrmēsli | 2,0 | 8 | 4,9 | 4,1 | 1,7 |
| 11. | Zīdītājas sivēnmātes ar sivēniem Vienlaidus grīda Redeļu grīda (daļēja) | Pakaišu kūtsmēsli | 1,5 | 26 | 5,4 | 6,1 | 2,6 |
|  |  | Šķidrmēsli | 2,5 | 6 | 3,1 | 2,6 | 0,8 |
| 12. | Kazas ar kazlēniem Vienlaidus grīda | Pakaišu kūtsmēsli | 1,5 | 30 | 7,6 | 6,7 | 7,2 |
| 13. | Aitas ar jēriem Vienlaidus grīda | Pakaišu kūtsmēsli | 1,3 | 30 | 7,4 | 4,3 | 5,7 |
| 14. | Zirgi Vienlaidus grīda | Pakaišu kūtsmēsli | 8 | 31 | 5,2 | 3,6 | 7,5 |
| 15. | Broileri | Pakaišu kūtsmēsli | 0,02 | 45 | 21,7 | 16,8 | 11,4 |
| 16. | Dējējvistas | Bezpakaišu kūtsmēsli | 0,05 | 30 | 15,9 | 12,2 | 6,4 |
|  |  | Šķidrmēsli | 0,10 | 10 | 6,4 | 4,7 | 2,2 |

* dati ņemti no LR Zemkopības ministrijas 2005.gada 2.februāra rīkojuma Nr.20 „Par pasākumu ieviešanu īpaši jūtīgajās teritorijās”, 2.pielikums. Šajos normatīvos nav ietverts mēslos ievadītā ūdens daudzums un skābbarības sulas daudzums.

* saimniecība var izmantot savus datus par kūtsmēslu ķīmisko sastāvu, ja tie ir atzīstami (kūtsmēslu paraugus ir ņēmis akreditētas sertifikācijas institūcijas pilnvarots paraugu ņēmējs saskaņā ar standartu LVS EN 12579:2002 un analīzes veiktas akreditētā laboratorijā saskaņā ar Latvijas standartu metodēm.

Ja nepieciešams aprēķināt iegūstamo kūtsmēslu daudzumu dzīvnieku kūtī stāvēšanas periodā, tad 1.tabulā dotos skaitļus attiecīgi koriģē, izmantojot 2.tabulu „Dzīvnieku stāvēšanas periods kūtī”.

2.tabula Dzīvnieku stāvēšanas periods kūtī

| Dzīvnieku grupa | Kūtī stāvēšanas periods (dienas) |
| --- | --- |
| Slaucamās govis | 220 |
| Jaunlopi | 220 |
| Gaļas liellopi | 180 |
| Zirgi | 210 |
| Aitas | 210 |
| Pārējo sugu dzīvnieki parasti kūtī atrodas visu gadu |

Piemērs, kā aprēķināt saražoto kūtsmēslu daudzumu no slaucamas govs (izslaukums 3500-5000 kg/gadā), kura tiek turēta piesieta kūtī 220 dienas un N (slāpekļa) daudzumu tajos izmantojot 1. un 2.tabulu.

Kūtsmēslu aprēķins:

365 dienās iegūs			11.5 t/gadā

220 dienās			    x t/gadā

No slaucamas govs (izslaukums 3500-5000 kg/gadā), kura tiek turēta piesieta kūtī 220 dienas iegūs 6.93 tonnas pakaišu kūtsmēslus.

N satura aprēķins:

1 tonna pakaišu kūtsmēsli satur  		4.1 kg/N

6.93 tonnas				   x kg/N

6.93 tonnas pakaišu kūtsmēsli saturēs 28.41 kg/N

Pēc piemēra aprēķina kūtsmēslu ieguvi katrai dzīvnieku grupai un attiecīgi pārrēķina N daudzumu tajos.

Izmantojot veidlapu „Lauku saraksts” (saimniecība aizpilda katru gadu) pārbauda, kādiem laukiem tiek izmantoti kūtsmēsli un vai nepārsniedz noteikto N normu (170 kg/ha).